Część II. SIWZ

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:.

Eksploatacja i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i obiektów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cedry Wielkie

Adres obiektu  :

Powiat Gdański, gmina Cedry Wielkie

- Charakterystyka obiektów i sieci:

1.1. Obiekty i sieć wodociągowa

Ujęcie wody Błotnik

Pozwolenie wodno prawne BRO.BOS. 6223-48/02 do dnia 30.07.2012r.

• Dobowa zdolność produkcyjna  ok. 1440 m3

• Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• Zasila miejscowości:

- Błotnik

- Cedry Małe

- Cedry Wielkie

- Trzcinisko

Ujęcie po modernizacji w 2007r. bezobsługowe z całodobowym

monitoringiem.

Stacja podnoszenia ciśnienia Cedry Małe

• wydajność ok. 15 m3/h

• zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• zasila miejscowości:

- Cedry Małe

- Cedry Wielkie

Po modernizacji w 2007r. bezobsługowa z całodobowym

Monitoringiem

Ujęcie wody Kiezmark

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-47/02 do dnia 30.07.2012r.

• Dobowa zdolność produkcyjna ok.  600 m3

• Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• Zasila miejscowości:

- Kiezmark

- Leszkowy

- Długie Pole

- Giemlice

Ujęcie po modernizacji w 2007r.  bezobsługowa z całodobowym

monitoringiem.

Stacja podnoszenia ciśnienia Leszkowy

• wydajność ok. 15 m3/h

• zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• zasila miejscowości:

- Leszkowy

- Długie Pole

- Giemlice

Wybudowana w 2007r bezobsługowa z całodobowym monitoringiem.

Ujęcie wody Wocławy

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-32/05 do dnia 31.10.2015r.

• Dobowa zdolność produkcyjna ok. 1632 m3

• Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3

• Zasila miejscowości:

- Wocławy

- Miłocin

- Koszwały Wies

- Trutnowy I

- Trutnowy III

- Cedry Małe Kolonia

Ujęcie po modernizacji w 2007r. Bezobsługowe z całodobowym

monitoringiem.

Ujęcie wody Koszwały PGR

Ujęcie wody Koszwały Wieś

Ujęcię wody Trutnowy II

Ujęcie wody Trutnowy Wieś

Wodociągi na terenie gminy maja średnice od ø 80 mm do 150 mm

Łączną długość wodociągów na terenie gminy wynosi około 94 km.

Zagłębienie wodociągów wynosi 1500mm do 1700 mm poniżej powierzchni terenu.

Wodociągi ułożone są poza nawierzchniami asfaltowymi , cześć wodociągów ułożona jest w chodnikach (miejscowości Giemlice, Cedry Małe, Cedry Wielkie),w poboczach oraz na działkach prywatnych.

Rurociągi wykonane są z następujących materiałów:

PE,  PCV,  żeliwo,  stal, azbesto-cement.

Ilość hydrantów:

Nadziemne ok. 190 szt.

Podziemne ok. 25 szt.

Ilość studni wodomierzowych ok. 122

Ilość podmiotów gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej 75

Ilość odbiorców indywidualnych i zbiorowego zamieszkania 1601

Ilość odbiorców opomiarowanych wodomierzami 1200

1.2. Sieć i obiekty kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnia:  mechaniczno-biologiczna w Cedrach Wielkich.

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-22/03 do dnia 31.08.2013r.

Dane :

• przepustowość 650 m3/h

• oczyszczalnia biologiczna

• obiekt oczyszcza ścieki dopływające i dowożone wozami asenizacyjnymi

• budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania i użyteczności

publicznej przyłączone do sieci kanalizacyjnej

- Cedry Wielkie 289 szt.

w tym gospodarstwa domowe 344 szt.

- Cedry Małe 90 szt.

w tym gospodarstwa domowe 250 szt.

• zakłady produkcyjne

- Cedry Wielkie 2 szt.

- Cedry Małe 1 szt.

• długość sieci kanalizacyjnych

- Cedry Wielkie 5,9 km,

- Cedry Małe 3,8 km

Oczyszczalnia Cedry Wielkie po modernizacji istnieje możliwość podłączenia nowych odbiorców .

Na terenie oczyszczalni w osobnym pomieszczeniu funkcjonuje magazyn Obrony Cywilnej

Oczyszczalnia z całodobowym monitoringiem.

Wykorzystana moc przerobowa średnio 50 %.

Przepompownie ścieków na terenie Cedr Małych szt 6.

W stanie dobrym, nie wymagają nakładów

Przepompownie ścieków na terenie Cedr Wielkich szt 2.

Siec kanalizacyjna w miejscowości Cedry Małe w stanie dobrym

Siec kanalizacyjna w miejscowości Cedry Wielkie w stanie odpowiednim

Oczyszczalnia Koszwały

Pozwolenie wodno prawne BRO.ROS 6223-21/06 do dnia 31.05.2016r.

• przepustowość ok. 54,6 m3/h

• oczyszczalnia biologiczna

• obiekt oczyszcza ścieki dopływające

• ścieki dowożone – brak

• budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania przyłączone do

sieci kanalizacyjnej 31 szt.

• gospodarstwa domowe 117 szt.

• zakłady produkcyjne – 1 szt.

• długość sieci kanalizacyjnej ok.3,5 km.

Oczyszczalnia wybudowana na terenie byłego PGR.

Brak urządzeń monitorujących prace, wymaga stałej obsługi

Przepompownie ścieków na terenie Miłocina szt 2. w stanie dobrym

Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców Koszwał z ulicy Spacerowej i cześć mieszkańców Miłocina (budynki po byłym PGR).

Stan sieci dobry.

Brak możliwości podłączenia nowych odbiorców.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana z rur PCV ø 200 i ø 300 mm.

Kanalizacja tłoczna wykonana z rur PE ø 90 mm.

Siec kanalizacyjna ułożona jest na terenach prywatnych, poboczach dróg, pod chodnikami oraz pod drogami z płyt drogowych i płyt typu Yomb.

Ilość studni kanalizacyjnych – brak danych, większość wykonana z kręgów betonowych.

Wszystkie przepompownie ścieków nie posiadają urządzeń zdalnie monitorujących ich prace.

Oczyszczalnia Trutnowy

Pozwolenie wodno prawne BRO.BOS. 6223-22/06 do dnia 31.05.2016r.

• przepustowość ok.33,6 m3/h

• oczyszczalnia biologiczna

• obiekt oczyszcza ścieki dopływające

• ścieki dowożone – brak

• budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania przyłączone do

sieci kanalizacyjnej 9 szt.:

w tym gospodarstwa domowe 57 szt.

• zakład rolny 1 szt.

Zbiornik bezodpływowy ścieków w Koszwałach Ostatni Grosz

Przepompownie ścieków w Cedrach Małych – 6 szt. ( szkoła , sklep Rosso, bloki, działki)

Przepompownia ścieków w Koszwałach ul Modrzewiowa

Przepompownia ścieków w Miłocinie – 2 szt  ( dom Podcieniowy, droga do Koszwał )

Przepompownia ścieków Trutowy

Przepompownia ścieków w Cedrach Wielkich - 2 szt. ( ul. Leśna, ul. Krasickiego)

Przepompownie sterowane pływakami.

Długość sieci kanalizacyjnych 0,9 km

Oczyszczalnia kontenerowa częściowo zautomatyzowana.

Nie posiada urządzeń do monitorowania pracy wymaga stałej obsługi, brak

możliwości podłączenia nowych odbiorców.

Zlewnia kanalizacji sanitarnej w stanie dostatecznym.

2. Taryfy stosowane za dostawę wody i odbiór ścieków

Obecnie w Gminie Cedry Wielkie obowiązuje stawka  za dostawę wody w wysokości brutto: 2 zł  19 gr za 1m³

oraz za zrzut ścieków sanitarnych do kanalizacji zbiorczej w wysokości brutto:

3 zł 37 gr za 1m³  i 2 zł 15 gr za 1m³  za ścieki sanitarne dowożone przyjmowane na gminną oczyszczalnię ścieków w Cedrach Wielkich.

Cena brutto 1 m3 wody składa się z następujących elementów:

- 1 zł  64 gr opłata eksploatacyjna

- 0 zł  41 gr fundusz odtworzeniowy

- 0 zł  14 gr podatek VAT 7 %

Nadto pobierana jest opłata stała w wysokości 1 zł 71 gr + 7%VAT za jednego odbiorcę za miesiąc

Cena brutto 1 m3 ścieków dopływających składa się z następujących elementów:

- 2 zł  83 gr opłata eksploatacyjna

- 0 zł  32 gr fundusz odtworzeniowy

- 0 zł  22 gr podatek VAT 7 %

Cena brutto 1 m3 ścieków dowożonych składa się z następujących elementów:

- 2 zł  01 gr opłata eksploatacyjna

- 0 zł  14 gr podatek VAT 7 %

3. Wydobycie i sprzedaż wody

W roku 2008 wydobyto 	 ok. 310.947 m3 wody.

Sprzedaż roczna wyniosła ok. 209.880 m3 wody.

Sprzedaż w  I -  półroczu 2009 – 104.376 m3 wody

4. Zrzut ścieków

W roku 2008 dopływ ścieków wyniósł :

do OŚ Cedry Wielkie  80.782 m3  w tym ścieki dowożone 17.663 m3

do OŚ Koszwały         11.200 m3

do OŚ Trutnowy         8.080 m3

w I-wszym półroczu 2009 r

do OŚ Cedry Wielkie  40.861 m3  w tym ścieki dowożone 9.567m3

do OŚ Koszwały           5.200 m3

do OŚ Trutnowy           4.200 m3

5. Zbiorcze zestawienie odbiorców wody

| L.p. | Miejscowość | Ilość odbiorców |
| --- | --- | --- |
| 1. | Błotnik | 91 |
| 2. | Cedry Małe | 292 |
| 3. | Cedry Wielkie | 292 |
| 4. | Długie Pole | 150 |
| 5. | Giemlice | 59 |
| 6. | Kiezmark | 108 |
| 7. | Koszwały | 243 |
| 8. | Leszkowy | 75 |
| 9. | Miłocin | 103 |
| 10. | Stanisławowo | 43 |
| 11. | Trutnowy | 183 |
| 12. | Trzcińsko | 57 |
| 13. | Wocławy | 120 |
| 14 | Wiślinka | 6 |

6. Zbiorcze zestawienie przyłączy kanalizacyjnych

| L.p. | Miejscowość | Ilość przyłączy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cedry Małe | 230 |
| 2. | Cedry Wielkie | 238 |
| 3. | Długie Pole | 0 |
| 4. | Giemlice | 0 |
| 5. | Kiezmark | 0 |
| 6. | Koszwały | 85 |
| 7. | Leszkowy | 0 |
| 8 | Miłocin | 44 |
| 9. | Stanisławowo | 0 |
| 10. | Trutnowy | 53 |
| 11. | Trzcińsko | 0 |
| 12. | Wocławy | 0 |
| 13. | Błotnik | 0 |

7. Zakres obowiązków oferenta / przedsiębiorstwa / przy realizacji umowy.

Do obowiązków przedsiębiorstwa należy zapewnienie sprawności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzonych  ścieków, w tym w szczególności;

- w zakresie eksploatacji i konserwacji  wodociągów;

- zawieranie umów na dostawę wody z wszystkimi jej odbiorcami,

- odczytywanie stanów wodomierzy ,

- fakturowanie i rozliczanie opłat za pobraną wodę w tym dostarczenie odbiorcom faktur,

- windykacja należności za okres realizacji zamówienia,

- odcinanie przyłączy za nieterminowe płacenie należności,

- przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostawą wody,

- prowadzenie ewidencji użytkowanych wodomierzy,

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wymiany,  zamontowania nowych wodomierzy,

- kontrolowanie stanów technicznych oraz podejść wodomierzowych,

- prowadzenie ewidencji odbiorców indywidualnych i grupowych,

- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży,

- eliminowanie nielegalnych poborów wody  i prowadzenie wspólnych działań z gminą w celu ich likwidacji,

- przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowo–

wykonawczej sieci wodociągowej oraz obiektów technicznych

- wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci wodociągowej wraz z archiwizacją

- nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,

- opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

- dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń i sieci,

- nadzór techniczny nad eksploatacją sieci wodociągowej                     i wykonanymi remontami przez inne jednostki na wniosek właściciela sieci,

- udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych,

- wykonywanie analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wg potrzeb i obowiązujących przepisów,

- kontrola prawidłowości wykonywania połączenia przyłączy domowych z instalacją wewnętrzną

- usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych ich wymiana w przypadku niesprawności,

- przeglądy sieci i uzbrojenia hydrantów w obecności przedstawiciela Gminy, Właściciela gruntu (użytkownika) i  Straży Pożarnej,

- prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji technicznej sieci wodociągowej

- remont  i  wymiana wyeksploatowanych   i uszkodzonych pomp głębinowych,

- prowadzenie rejestrów poboru wody, dokumentacji ujęć wody,

- w zakresie eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych

-    zawieranie umów na zrzut ścieków z wszystkimi jej wytwórcami,

-    fakturowanie i rozliczanie opłat za zrzucone ścieki w tym dostarczenie faktur odbiorcom,

- windykacja należności za okres realizacji zamówienia,

- odcinanie przyłączy za nieterminowe płacenie należności, przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych odbiorem ścieków,

- eliminowanie nielegalnego zrzutu ścieków i prowadzenie wspólnych działań z gminą w celu jego  likwidacji,

- prowadzenie ewidencji odbiorców indywidualnych i grupowych,

- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży,

- przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowo – powykonawczej sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni oraz obiektów technicznych na niej zabudowanych,

- prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji technicznej sieci kanalizacyjnej,

- wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci kanalizacyjnej,

- nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,

- opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

- dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń i sieci,

- udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych,

- wykonywanie analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych ścieków i osadów,

- kontrola prawidłowości wykonywania połączenia przyłączy domowych z siecią kanalizacyjną,

- dokonywanie przeglądów technicznych pracy każdej pompowni ścieków polegającą na:

a/ sprawdzeniu prac pływaków

b/ sprawdzeniu pracy pomp

c/ sprawdzeniu sterowania i sygnalizacji

d/ sprawdzaniu zapiaszczenia i poziomu osadu

e/ zagospodarowanie osadu powstających na oczyszczalniach

- konserwowanie urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary,

prowadzenie ewidencji pracy pomp, odczyty,

- wymiana uszkodzonych włazów,

- uzupełnianie włazów skradzionych

- usuwanie zatorów na sieci kanalizacyjnej,

- czyszczenie pompowni i studni zbiorczych wg opracowanego przez oferenta harmonogramu.

- Utrzymywanie w należytym stanie technicznym odbiorników ścieków oczyszczonych zrzucanych z oczyszczalni ścieków

Informacje dodatkowe.

Wykonawca przystępujący do przetargu  powinien wykazać :

- zatrudnienie odpowiedniego personelu a w szczególności :

- Kierownika robót eksploatacyjnych

- Monterów wod - kan

- Operatorów sprzętu

- Operatorów oczyszczalni ścieków

- Elektryka

- posiadanie sprzętu w ilości co najmniej:

- Samochód dostawczy 1 szt.

- Koparko-ładowarkę 1 szt.

- Wóz asenizacyjny 1 szt.

- Agregat prądotwórczy o mocy min. 4,5 kW 2 szt.

- Urządzenia do udrażniania kanalizacji