ZP 3410/ 7/ 09                                                                                 Cedry Wielkie, dnia 05.10.2009 r

W związku z przesłanymi zapytaniami odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego pn; Adaptacja budynków zlewni mleka na świetlice wiejskie w msc. Leszkowy i Stanisławowo, Zamawiający - Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie  z art. 38, ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm.  Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące poz. 105 oraz 106 książki przedmiarów na świetlicę w Stanisławowie oraz 129 i 130 w Leszkowach dotyczące instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Tym bardziej, iż w załączniku 19a do projektu mówi o zbiorniku bezodpływowym na ścieki. Brak projektów elektrycznego i hydraulicznego dyskwalifikuje przetarg na podstawie art 29p2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych                                z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź: - poz. 129 (Stanisławowo)

  - 4 obwody grzewcze,

  - 2 obwody oświetleniowe,

  - 3 obwody wtykowe,

  - tablica bezpiecznikowa typu S,

  - tablica liczników WLZ.

Poz. 130 (Leszkowy)

    - 7 obwodów grzewczych,

    - 3 obwody oświetleniowe,

    - 3 obwody wtykowe,

    - tablica bezpiecznikowa typu S,

    - tablica liczników WLZ.

Pytanie nr 2.  Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie poz. 125 przedmiaru świetlica Leszkowy ( podana 1 para drzwi aluminiowych o pow. 5,115 m2) natomiast na rys. A-7 zestawienie stolarki figurują dwie pary drzwi (D-1).

Odpowiedź: -  poz. 125 (Leszkowy) należy przyjąć do wyceny drzwi aluminiowe o pow. 5,115 m2.

Pytanie nr 3.  Czy zleceniodawca przewiduje w świetlicy Stanisławowo glazurę? Brak                           w przedmiarze.

Odpowiedź: -  w przedmiarze w budynku w Stanisławowie w łazience i aneksie kuchennym należy przyjąć okładziny ścienne (glazurę) do wysokości 2,50 m.

Pytanie nr 4.  Podana ilość podokienników jest niezgodna z projektem (poz. 100 Stanisławowo).

Odpowiedź: -   poz. 100 (Stanisławowo) do wyceny należy przyjąć 7 podokienników.

Dodatkowo należy przyjąć do wyceny budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 22 m, przekroju Φ 160 mm oraz zbiornika bezodpływowego typu AQARIUS – AO3 o pojemności            8.000 litrów.