ZP 3410/ 8/ 09                                                                                 Cedry Wielkie, dnia 08.10.2009 r

W związku z przesłanymi zapytaniami odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego              pn; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie, Zamawiający - Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie  z art. 38, ust. 2, 4 ustawy                z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm.  Dz. U. z 2008r Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające                                  z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane),                               a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002,

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002,

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Odpowiedź: - Wbudowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikaty obowiązujące w RP umożliwiające przekazanie obiektów do użytku.

Pytanie nr 2.  W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź: -  Będą wymagane oświadczenia Wykonawcy dotyczące wyrobów nie posiadających oznaczenia.

Pytanie nr 3.  Czy tłocznia ścieków powinna posiadać możliwość przedmuchiwania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu w nim ścieków             i powstawaniu odorów?

Odpowiedź: -  W pompowniach będą zamontowane króćce do płukania wodą lub powietrzem.  Podobnie w studzienkach na sieci kolektora tłocznego można będzie wykonać taką operację                     w okresie remontu lub awarii.