|  | Projektant:  Mott MacDonald Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce Biuro Projektów Regionu Północnego ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk T: +48 58 721 5217 F: +48 58 721 5218 M: biuro.gdansk@mottmac.pl |
| --- | --- |
| Informacja BiOZ |
| Nazwa inwestycji Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich, wraz z kanalizacją deszczową Nr ewidencyjne działek 75, 77, 80/4, 81, 82, 88, 89, 90/4, 91, 144/1 Inwestor Gmina Cedry Wielkie 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16 tel. 058 683 61 64, fax 058 683 61 66 Opracował: Projektant inż. Sławomir Walicki upr. nr POM/0057/POOD/06, specjalność drogowa |
| Gdańsk, 23 Październik 2008 |

Spis treści

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	3

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	3

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	3

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 	3

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	4

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	6

7. Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, których sporządzono plan BiOZ	7

# Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres zamierzenia budowlanego określa projekt budowlany: Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich, wraz z kanalizacją i oświetleniem. Zgodnie z projektem zakres robót będzie realizowany w następującej kolejności:

- Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

- Budowa nawierzchni równolegle z budową oświetlenia

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane:

- Urządzenia telekomunikacyjne;

- Urządzenia elektroenergetyczne napowietrzne nn-0,4kV;

- Kanalizacja sanitarna;

- Sieć wodociągowa;

# Wskazanie elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- Budowa ulicy Pionierów Żuław.

- Budowa i przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

# Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

  - Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4kV ( budowa oświetlenia ulicznego.)

  - W związku z tym,  że w stanie istniejącym na ul. Pionierów Żuław  występuje oświetlenie uliczne punktowe zamontowane na słupach linii napowietrznej nn-0,4 kV i wynikła konieczność jego przebudowy i w związku z tym budowy nowego oświetlenia ulicznego na 46 słupach oświetleniowych.  Następstwem tego są roboty :

- wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV:

Roboty polegające na przebudowie istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia. Roboty przewiduje się wykonywać przed rozpoczęciem zasadniczych robót drogowych. Demontaż i montaż linii wymagać będzie wyłączenia zasilania oraz zatrzymania ruchu w ciągu ul. Pionierów Żuław. Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia.

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów:

Roboty związane z demontażem i montażem słupów energetycznych i oświetleniowych  wymagać będą zaangażowania dźwigu.

- Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m:

Demontaż i montaż linii energetycznej napowietrznej nn-0,4kV wymagać będzie wejścia montera na słup.

- Roboty prowadzone w sąsiedztwie oraz nad drogą publiczną.

- Porażenie prądem elektrycznym:

Demontaż i montaż linii energetycznej nn-0,4kV wymagać będzie odłączenia przebudowywanych urządzeń elektroenergetycznych od napięcia.

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

- Roboty prowadzone w sąsiedztwie drogi publicznej ruchu lokalnego.

  - Budowa sieci kanalizacji deszczowej

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.

Roboty związane z budową studni z kręgów prefabrykowanych wymagać będą zaangażowania dźwigu.

- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych:

Budowa studni oraz separatora wymagać będzie pracy wewnątrz studni oraz separatora.

  - Układ drogowy

- Roboty wykonywane na drodze publicznej

Wykonywanie robót na drodze publicznej oraz konieczność zjazdów z drogi publicznej pojazdów budowy stwarza zagrożenie wypadku drogowego z udziałem pojazdów budowy oraz poruszających się po drodze publicznej. Wykonawca robót wykona projekt oznakowania oraz wygrodzenia terenu na czas robót. Projekt ten należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz Policją.

- Roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego jak koparki, rozściełacze, równiarki, walce.

Wykonywanie robót przy użyciu sprzętu budowlanego niesie zagrożenie kolizji lub pochwycenia pracowników.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być:

- Kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazań zdrowotnych).

- Zaznajamiani - szczegółowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoż. podczas szkoleń zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagane są następujące typy szkoleń:

- Szkolenia wstępne ogólne - przed zatrudnieniem

- zapoznanie z zagadnieniami związanymi z BHP i ppoż.

- zapoznanie pracownika z ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością zakładu,

- zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogólnymi obowiązkami zakładu pracy,

- zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy,

- zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w związku z wykonywaną pracą,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy,

- zapoznanie pracownika z obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą,

- pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zakład pracy,

- zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru,

- zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,

- Zapoznanie z udokumentowaną oceną ryzyka na danym stanowisku pracy,

- Zapoznanie z szczegółowymi przepisami z BHP i Ppoż. dotyczącymi zagadnień na danym stanowisku pracy,

- Zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoż. na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne stanowiskowe - przed zatrudnieniem

- Zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

- Szkolenie zgodne z ramowym programem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. poz. 285/.

- Szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów BHP i Ppoż. oraz instrukcji BHP
i Ppoż. w zakładzie pracy.

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego (lokalnego) oraz na fragmentach w sąsiedztwie drogi powiatowej o dużym obciążeniu ruchem. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniającej bezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się drogą publiczną oraz pojazdów budowy. Konieczne jest także takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wdroży Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu zgodny z obowiązującym stanem prawnym oraz uzgodni ten projekt z Zarządcą Drogi. Oznakowanie na odcinku wykonywanych robót winno być kontrolowane i na bieżąco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem.

- Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem.

- Ze względu na charakter pracy - teren otwarty - ewakuacja nie stanowi zagrożenia dla pracowników za wyjątkiem prac prowadzonych: na wysokościach, w wykopach

- Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

- Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy zastosowaniu dźwigów dostosowanych do wykonywania robót. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. /Dz.U. Nr 118 poz.1263/.

- Pracownicy winni używać środki ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

# Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, których sporządzono plan BiOZ

- USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm./.

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2000 r. /Dz.U. Nr 106
poz. 1126 z późn. zm./.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. /Dz. U. Nr 151 poz. 1256/.

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 129 póz.
844/.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. Nr 118 póz. 1263/.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr. 47 poz. 401/.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. /Dz.U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm./.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy. / Dz.U. 217 Nr 1833 /.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz.U. Nr 92 póz. 4607

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. póz. 285/

- PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania.

- PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

- PN-80 /Z-08052  Ochrona  pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.

Opis opracował:

inż. Sławomir Walicki