ST-02.04. 
Roboty odwodnieniowe

# 1. 	WSTĘP

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót odwodnieniowych wykopów liniowych pod przewód tłoczny ścieków i grawitacyjne kanały ścieków.

1.2. 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3. 	Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą Robot odwodnieniowych wykopu linowego realizowanych instalacją odwodnieniową drenażową i igłofiltrową.

  - Drenaż jednostronny z rurek karbowanych PVC 10 cm w oplocie z maty słomianej lub tkaniny technicznej układany w dnie wykopu. W gruntach piaszczystych drenaż układać w gruncie rodzimym a na odcinkach występowania piasków z domieszką  gruntów organicznych i w podsypce wyrównawczej grub. 20 cm Studzienki zbiorcze 0,60 m drenażu w rozmieszczeniu co około 40 m. Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm. Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek. Wodę wypompowywać do kanału melioracyjnego.

  - Odwodnienie zestawem igieł. Przyjęto igły 50 mm w rozstawione dwustronnie co około 1,0 m. Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Wodę z instalacji odpompowywać do kanału melioracyjnego.

  - Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 50 cm nad dnem wykopu.

  - Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa występuje ponad 50 cm nad dnem wykopu .

1.3.1.	Odwodnienie drenażem

Występuje na   części trasy kanalizacji grawitacyjnej

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie podsypki ujęte w ST-02.02.

- wykonanie rowka pod rury drenażowe

- ułożenie drenażu

- uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu)

- wykonanie studzienek zbiorczych

- ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych

- pompowanie

- demontaż instalacji

1.3.2.	Odwodnienie igłofiltrami

Zakres robót obejmuje:

- wpłukanie igieł

- ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł

- ułożenie przewodu tłocznego

- pompowanie

- demontaż instalacji

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz      ST-00.00.

1.5.	Wymagania dotyczące robót

1.5.1. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera.

1.5.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące Robót

Dno wykopu należy utrzymywać w stanie suchym przez cały czas trwania robót montażowych.

2.	MATERIAŁY

-selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki o obsypki filtracyjnej

3. 	SPRZĘT

-zestaw igłofiltrowy z agregatem pompowo – próżniowym i orurowaniem

-pompy odwodnieniowe

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. 	TRANSPORT

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w ST-00.00.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.

6.2. 	Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.

-badanie obniżonego poziomu wody gruntowej

7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. 	Jednostki obmiaru

- mb dla ułożonych przewodów (drenażu, przewodów ssawnych i tłocznych)

- sztuki dla studzienek zbiorczych

- sztuki dla iglofiltrów

- m3 dla pompowania wody

- ilość m-g pracy pompy odwadniającej

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

8.2. 	Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu robót ziemnych i trwa aż do zakończenia robót montażowych .

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- przez cały czas robót montażowych należy kontrolować poziom obniżonego zwierciadła wody

- w trakcie robót odwodnieniowych należy obserwować stal przyległych obiektów budowlanych

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2.	Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej specyfikacji.

Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- montaż instalacji odwodnieniowych

- pompowanie wody (czas pracy pompy odwadniającej)

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. 	PRZEPISY ZWĄZANE

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajów UE.