UCHWAŁA NR  X/89/03

# RADY GMINY W CEDRACH WIELKICH

z dnia 6 października 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w gminie Cedry Wielkie obszar wsi Miłocin

Na podstawie art.26 w związku z art.7, art.8 ust.1-3, art.9-11, art.18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz.139, zm:z 1999r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806) oraz art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy w Cedrach Wielkich  uchwala co następuje:

§1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar obrębu geodezyjnego wsi Miłocin.

§2

- Uchwala się następujące definicje pojęć użytych w tekście ustaleń planu:

- intensywność zabudowy – iloraz powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni terenu. Powierzchnia terenu odnosi się do powierzchni wydzielonej działki pod względem własnościowym, lub do powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

- linia rozgraniczająca – linia rozdzielająca tereny różne pod względem użytkowania.

- nieprzekraczalna linia zabudowy -  linia oznaczająca granicę, której nie może przekroczyć w danym kierunku lico budynku.

- zorganizowana działalność inwestycyjna – ogół czynności związanych z realizacją zamierzenia budowlanego, obejmującego kompleksowe zagospodarowanie wyznaczonego terenu.

- powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona pokryta roślinnością urządzoną  lub naturalną, a także wodą. W powierzchnię tą włącza się powierzchnie parkingów pokrytych specjalnymi płytami.

- procent pokrycia działki zabudową –  suma powierzchni wszystkich budynków znajdujących się na określonym terenie (liczony po obrysie zewnętrznym budynku) do powierzchni tego terenu, wyrażona w %.

- historyczny układ ruralistyczny – charakterystyczne kulturowe i naturalne elementy kompozycji miejscowości, wsi świadczące o jej historii i przestrzennym rozwoju.

- strefa ochrony konserwatorskiej – obszar zawierający historyczny układ przestrzenny wyróżniający się wartością i zachowaniem historycznie ukształtowanej struktury.

- strefa ochrony archeologicznej – obszar na którym występują lub mogą występować znaleziska archeologiczne – ujęte w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków archeologicznych.

- rewaloryzacja – działania mające na celu doprowadzenie zabytku nieruchomego, ich zespołu, oraz historycznego układu ruralistycznego do stanu umożliwiającego odbiór jego wartości

zabytkowych. W procesie rewaloryzacji mają miejsce takie działania jak: adaptacja, modernizacja, odsłonięcie, odtworzenie, rekonstrukcja, restauracja.

- odtworzenie – jest to odbudowa w skali 1:1, na podstawie ikonografii zabytku – zachowanego szczątkowo lub całkowicie nieistniejącego.

§3

Ustala się podział części A obszaru objętego planem, jak na rysunku planu na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 i na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:10000, na tereny:

MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

ZI – zieleni ochronnej (pasy wiatrochronne),

ZP – zieleni parkowej,

ZD – ogródków działkowych,

ZL – lasu,

KU – dróg – w tym:

KUl –  dróg lokalnych,

KUd – dróg dojazdowych,

KUw – dróg wewnętrznych,

RP – upraw polowych,

WS – wód śródlądowych,

IB – urządzeń specjalnych,

OW – wałów przeciwpowodziowych,

TK - urządzenia infrastruktury technicznej (pompownia ścieków),

KX – ciąg pieszo – rowerowy.

§4

Ustalenia ogólne dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi (na części A obrębu wsi):

- Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) Obszar wsi obsługiwany jest przez drogi:

      - 01 KUl 1/2 – drogi powiatowe, klasy lokalna; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 15,0 m. Po trasie drogi przebiega szlak turystyczny od skrzyżowania z drogą 02KUl i 03KUl w kierunku wsi Wocławy.

      - 02 KUl 1/2 – droga powiatowa, klasy lokalna; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 15,0 m. Po trasie drogi przebiega szlak turystyczny o nazwie “Domów Podcieniowych” w kierunku wsi Koszwały.

- 03 KUl 1/2 – droga powiatowa, klasy lokalna; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 15,0 m. Po trasie drogi przebiega szlak turystyczny o nazwie “Domów Podcieniowych” w kierunku wsi Trutnowy.

- 04 KUd 1/2  – droga gminna, klasy dojazdowa; jedna jezdnia dwa pasy ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 15,0 m, oraz przez

drogi gminne, wewnętrzne oznaczone symbolami KUw.

    - Dla terenów dróg obowiązuje zachowanie istniejącego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

    - Odprowadzenie wód opadowych, z terenów dróg – powierzchniowe, na obszarach zainwestowania wody opadowe przed odprowadzeniem do gruntu oczyścić z zanieczyszczeń ropopochodnych – dotyczy także terenów parkingów i placów manewrowych.

    - Ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych.

- Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

    - zaopatrzenie w wodę – z wiejskiej sieci wodociągowej,

    - elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,

    - gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy,

    - ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

    - ścieki – w zabudowie zwartej do kanalizacji sanitarnej; w zabudowie rozproszonej indywidualne rozwiązania lokalne; punkt zlewny ścieków zlokalizowany we wsi Cedry Wielkie,

    - wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place manewrowe) do kanalizacji deszczowej; z dachów obiektów budowlanych do gruntu,

    - utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

- Warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego:

    - na obszarze stanowisk archeologicznych ustala się strefy ochrony archeologicznej, gdzie obowiązują następujące rygory:

- wszelka działalność inwestycyjna musi być prowadzona pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim,

- w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych,

    - ustala się objęcie ochroną konserwatorską zagród istniejących i reliktów siedlisk rolniczych na działkach oznaczonych jak na rysunku planu; wszelka działalność inwestycyjna na w/w działkach musi być prowadzona pod nadzorem służb konserwatorskich.

    - ustala się strefę krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory:

- zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem,

- zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana),

- dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

- dla wydzielonych stref ochrony archeologicznej ustala się wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projektów lokalizowanych na ich terenie z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i opiniowania przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,

- tereny płaskich stanowisk archeologicznych mogą być przeznaczone pod zagospodarowanie po wykonaniu inwentaryzacji i dokumentacji obiektów archeologicznych, narażonych narażonych na zniszczenie w trakcie prac ziemnych.

- Obszary zagrożeń:

    - Obręb wsi jest zagrożony powodzią.

    - Obowiązuje strefa ochronna ropociągu DN 800 – 2 x 30,0 m.

    - Obowiązuje strefa ochronna projektowanego gazociągu DN 400 – 2 x 20,0 m.

- Stawka procentowa:

    - ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu – w wysokości 30%,

    - ustala się stawkę procentową 0% dla wszystkich klas dróg.

§5

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się jak następuje:

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- Warunki urbanistyczne:

    - intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej i nie więcej niż 0,8 dla zabudowy  zagrodowej,

    - powierzchnie wydzielonych działek;

- nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej,

    - wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,

    - procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30%,

    - linie zabudowy – nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczających dróg o symbolach KUz, KUl oraz 5,0m od krawędzi rowów melioracyjnych,

    - poziom posadzki parteru –  nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu,

    - dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 40o – 50o dla budynków głównych i 12o – 45o dla budynków pomocniczych,

    - obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia (w tym ogrodzenie) należy wykonać zgodnie z projektem zapewniającym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu.

- Parkingi

- należy zapewnić miejsca postojowe w granicach każdej z wydzielonych działek.

- Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

- ustala się nie mniej niż 50% terenu powierzchnią biologicznie czynną,

- drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek,

- dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.

- ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych i drzew,

- w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

4. Inne zapisy

    - Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki:

- brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

- dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym  z najwyżej jednym mieszkaniem,

- mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Trutnowy położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały),

b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), 	aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

Zi – zieleń ochronna – pasy wiatrochronne

- Ustala się 100% powierzchnią biologicznie czynną zagospodarowaną zielenią.

- Ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych.

- Ustala się zachowanie istniejącego zadrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych.

- Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

ZP – zieleń parkowa

1. Ustala się nie mniej niż 90% terenu powierzchnią biologicznie czynną.

2. Dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża

gruntowego.

3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały

sąsiednich działek.

4. Ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych.

- Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

ZD – ogródki działkowe

1. Ustala się nie mniej niż 80% terenu powierzchnią biologicznie czynną.

2. Dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża

gruntowego.

3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały

sąsiednich działek.

4. Ustala się wymóg ochrony istniejących drzew.

5. Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

ZL – las

- Ustala się 100% terenu powierzchnią biologicznie czynną, zagospodarowaną zielenią.

- Ustala się zachowanie istniejącego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

3. Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

RP – uprawy polowe

- Ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych.

- Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: a) dopuszcza się lokalizację siedlisk związanych z uprawą,

b) dopuszcza się przeprowadzenie badań geologiczno – poszukiwawczych i eksploatację 	bursztynu na podstawie koncesji ustalonych na zasadach Prawa geologicznego i 	górniczego.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji jak w (załączniku nr 3 do uchwały).

WS – wody śródlądowe

- Ustala się 100% terenu powierzchnią biologicznie czynną..

- Ustala się nakaz ochrony istniejącego rowu melioracyjnego.

- Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: ustala się pozostawienie wzdłuż kanałów pasa o szerokości 5,0 m wolnego od zabudowy, nasadzeń i ogrodzeń w celu należytego wykonania konserwacji kanałów.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

IB – urządzenia specjalne

1. Parkingi

- należy zapewnić miejsca postojowe w obrębie terenu.

2. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

    - nie mniej niż 30% terenu należy zagospodarować zielenią,

    - dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.

    - ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych.

3. Inne zapisy:

- Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

- Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

- Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

OW – wały przeciwpowodziowe

1. Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: ustala się wzdłuż kanałów pozostawienie pasa szerokości 50,0 m wolnego od wszelkiej zabudowy

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: a) obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

b) obowiązuje ochrona wałów przeciwpowodziowych; zgodnie z ustawą Prawo Wodne

obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące wałów przeciwpowodziowych.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

TK – urządzenia infrastruktury technicznej (pompownia ścieków)

1. Parkingi

- należy zapewnić miejsca postojowe w obrębie terenu.

2. Inne zapisy:

    - Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

    - Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

    - Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

KX – ciąg pieszo – rowerowy

1. Parkingi

- nie ustala się.

2. Inne zapisy:

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się.

2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

- Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§6

- Dla obszaru zainwestowania wsi w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:2000 , ustala się podział na 44 tereny (oznaczone numerami od 01 do 44) wydzielone liniami rozgraniczającymi oraz ich przeznaczenie według klasyfikacji funkcjonalnej.

- Na potrzeby wymienionego wyżej obszaru definiuje się następujące funkcje:

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,

MW/MN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska i zabudowa jednorodzinna,

UPs – usługi sportu,

UC – usługi komercyjne,

UPo – usługi oświaty,

PPn – produkcja o niskiej intensywności zagospodarowania,

ZP – zieleń parkowa,

ZI – zieleń izolacyjna – ochronna,

TK – urządzenia infrastruktury technicznej (pompownia ścieków),

TW -  urządzenia infrastruktury technicznej (ujęcie wody),

WS – wody śródlądowe,

KU – drogi – w tym:

KUl – drogi lokalne,

KUd – drogi dojazdowe,

KUw – drogi wewnętrzne,

KX – ciąg pieszo – rowerowy.

3. Ustalenia szczegółowe dla wymienionego w ust.1 obszaru są następujące:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU  01    2. POWIERZCHNIA 2,68 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MW/MN | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska i jednorodzinna |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej;, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m dla zabudowy jednorodzinnej, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30% dla zabudowy jednorodzinnej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulic nr 29 KUl i 30 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe -kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – w zabudowie wielorodzinnej do kanalizacji deszczowej, w zabudowie jednorodzinnej z dachów obiektów budowlanych do gruntu; z terenów o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place manewrowe) do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% każdej wydzielonej działki przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, w e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) inne zapisy stanowiące: a) dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. b) niedopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej, c) postuluje się w przypadku dekapitulacji zabudowy wielorodzinnej zastępowanie jej zabudową jednorodzinną, 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   02   2. POWIERZCHNIA 0,08 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| UPo | Usługi oświaty |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 40%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g)dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 30% terenu przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, e) d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się mieszkania ściśle związane z prowadzoną działalnością usługową. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   03   2. POWIERZCHNIA 0,07 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe -kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu powierzvchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   04   2. POWIERZCHNIA 2,41 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² nie więcej niż 0.3 ; dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² nie więcej niż 0,15 dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 0,5 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 2500 m2, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarzowych, d) procent pokrycia działki zabudową –dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² nie więcej niż 15%; dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² nie więcej niż 7% dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 20% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl, nr 33 KUw i nr 34 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu powierzchnią czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek. d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   05   2. POWIERZCHNIA 0,75 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,8 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej niż 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 40 % dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g)dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl, nr 34 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu powierzchnią czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek. d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się l jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   06   2. POWIERZCHNIA 0,76 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| UPs | Usługi sportu |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,08, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 10%, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 34 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 60% powierazchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia (ogrodzenia) należy wykonać zgodnie z projektem zapewniającym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   07   2. POWIERZCHNIA 0,89 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| ZP | Zieleń parkowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 4,5m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 36 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy jedynie o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 90% terenu powierzchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług związanych z obsługą turystyki. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   08   2. POWIERZCHNIA 0,17 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| UC | Usługi komercyjne |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,8, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 40%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy nr 29 KUl i 36 KUd i 5,0 m od krawędzi rowu melioracyjnego – teren nr 09 WS, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków gospodarczych i pomocniczych.

6. PARKINGI

- należy zapewnić miejsca postojowe w obrębie terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i nr 36 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 30% terenu powierzchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się mieszkania ściśle związane z prowadzoną działalnością usługową. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   09   2. POWIERZCHNIA 0,07 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| WS | Wody śródlądowe |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic 29 KUl i nr 36 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana).

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się 100% terenu powierzchnią biologicznie czynną, - ustala się wymóg ochrony rowu melioracyjnego.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   10   2. POWIERZCHNIA 4,15 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,8 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej niż 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarskich, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 40 % dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne, jak na rysunku planu – 5,0 m od krawędzi rowu melioracyjnego, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się l jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   11   2. POWIERZCHNIA 0,97 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,8 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej niż 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej, c) wysokość zabudowy –od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarzowych, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 40 % dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – lecz nie mniej niż 6,0 m od granicy pasa wiatrochronnego, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g)dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- nie ustala się.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się zachowanie istniejącego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach umożliwienia wjazdu z drogi nr 29 KUl, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych, e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   12   2. POWIERZCHNIA 3,68 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² nie więcej niż 0.3 ; dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² nie więcej niż 0,15 dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 0,5 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 2500 m2, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarskich, d) procent pokrycia działki zabudową –dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² nie więcej niż 15%; dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² nie więcej niż 7% dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 20% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy nr 29 KUl oraz 5,0 m od rowu melioracyjnego – 28WS, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 35 KUd i 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) obiekt (jak na rysunku planu ) postulowany do wpisania do rejestru w celu objęcia ochroną konserwatorską, c) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: a) dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. b) dopuszcza się działania związane z odtworzeniem, konserwacją i rehabilitacją terenu i zabudowy, 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: a) obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, b) na terenie znajduje się dworek wpisany do rejestru pod nr 759 (dec. z dnia 30.01.1978 r.). 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   13   2. POWIERZCHNIA 1,58 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,8 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej niż 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarzowych, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 40% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy nr 29 KUl oraz 5,0 m od rowu melioracyjnego – 14WS, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g)dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 35 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie –z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% każdej wydzielonej działki przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   14   2. POWIERZCHNIA 0,02 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| WS | Wody śródlądowe |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i nr 35 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana).

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się100% powierzchnią biologicznie czynną, - ustala się wymóg ochrony rowu melioracyjnego.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   15   2. POWIERZCHNIA 0,15 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy nr 29 KUl oraz 5,0 m od rowu melioracyjnego – 14WS, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 35 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% każdej wydzielonej działki przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a)zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   16   2. POWIERZCHNIA 0,06 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| ZP | Zieleń parkowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 4,5m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i nr 35 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 90% terenu powierzchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek oraz aby nie ograniczały pola widzenia na drogach nr 29 KUl i nr 35 KUd.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług związanych z obsługą turystyki. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   17   2. POWIERZCHNIA 0,95 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² nie więcej niż 0.3 ; dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² nie więcej niż 0,15 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,5 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 2500 m2 dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarzowych, d) procent pokrycia działki zabudową –dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m² nie więcej niż 15%; dla działek o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² nie więcej niż 7% dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 20% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% każdej wydzielonej działki przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: a) obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   18   2. POWIERZCHNIA 1,05 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| ZP | Zieleń parkowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 4,5m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – dachy dwuspadowe.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 32 KUd i 29 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie kompozycji układów zieleni, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 90% terenu powierzchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, oczek wodnych i drzew.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług związanych z obsługą turystyki. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   19   2. POWIERZCHNIA 0,4 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,4 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,6 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mnie niż 2000 m², c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20% dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 40% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   20   2. POWIERZCHNIA 0,3 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| ZCn | Zieleń – cmentarz nieczynny |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 32 KUd i nr 29 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie kompozycji układów zieleni, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), c) teren postulowany do wpisania do ewidencji w celu objęcia ochroną konserwatorską.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 90% terenu powierzchnią biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, oczka wodnego i drzew.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: na terenie znajduje się dawny cmentarz mennonicki (nieczynny), ustala się nakaz jego ochrony. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: zaleca się rewaloryzację dawnego cmentarza mennonickiego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   21  2. POWIERZCHNIA 0,1 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000m², c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i nr 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznych linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   22   2. POWIERZCHNIA 0,28 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – dla działki nie większej niż 800 m² - nie więcej niż 0,6; dla działki nie mniejszej niż 1800 m² nie więcej niż 0,4 dla zabudowy jednorodzinnej i nie więcej niż 0,6 dla zabudowy zagrodowej, zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1800 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – dla działki nie mniejszej niż 800 m² - nie więcej niż 30%; dla działki nie mniejszej niż 1800 m² nie więcej niż 20% dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 40% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy nr 29 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i nr 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznych linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

- NUMER TERENU 23     2. POWIERZCHNIA 5,99 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| PPn | Produkcja o niskiej intensywności. |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6, b) wielkość podziału działki – nie ustala się. c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 40%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne – jak na rysunku planu – 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy nr 29 KUl i 31 KUl, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu i każdej wydzielonej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl i 31 KUl oraz nr 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a)północna część terenu znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) północny fragment terenu i obiekty (jak na rysunku planu) postulowane do wpisania do rejestru w celu objęcia ochroną konserwatorską, c) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) nie mniej niż 30% terenu przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być oczyszczone, e) ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia, f) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) inne zapisy stanowiące: a) teren powinien stanowić obszar zorganizowanej działalności inwestycyjnej. b) obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia (w tym ogrodzenia) należy wykonać zgodnie z projektem zapewniającym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu, c) dopuszcza się mieszkania integralnie powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, d) dopuszcza się obiekty o innych formach i zasadach zabudowy niż wyżej określone, przy czym ich lokalizacja winna być poprzedzona wykonaniem studium krajobrazowego. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: a) obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   24   2. POWIERZCHNIA 0,16 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TW | Urządzenia infrastruktury technicznej – ujęcie wody |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- wszystkie pozostałe.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 31 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i cięć niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   25   2. POWIERZCHNIA 0,03 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| ZI | Zieleń izolacyjna - ochronna |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 31 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 100% terenu powierzchnią biologicznie czynną, b) ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   26   2. POWIERZCHNIA 0,002 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TK | Urządzenia infrastruktury technicznej - pompownia ścieków |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z drogi nr 30 KUl oraz z drogi wewnętrznej usytuowanej na terenie nr 01 MW/MN, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   27   2. POWIERZCHNIA 4,6 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| MN | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 0,8 dla zabudowy zagrodowej, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej; nie mniej niż 1800 m2 dla zabudowy zagrodowej, c) wysokość zabudowy – od poziomu terenu do kalenicy - nie więcej niż 9,0 m – dla zabudowy mieszkaniowej i nie więcej niż 13,0 m dla budynków inwentarzowych, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30% dla zabudowy jednorodzinnej; nie więcej niż 40% dla zabudowy zagrodowej, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne- jak na rysunku planu – 5,0 m od rowu melioracyjnego 28WS, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 dla budynków inwentarskich i pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 29 KUl i 35 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- wschodnia część terenu znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię czynną biologicznie, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) ustala się wymóg ochrony istniejących rowów melioracyjnych, e) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: dopuszcza się l jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej funkcję usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, mieszczących się w lokalach użytkowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   28   2. POWIERZCHNIA 0,07 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| WS | Wody śródlądowe |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- nie ustala się.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 35 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się 100% terenu powierzchnią biologicznie czynną, - ustala się wymóg ochrony rowu melioracyjnego.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       29          2. POWIERZCHNIA  3,28 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUl | droga powiatowa ; klasy lokalna KUl 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 12,0 m

5. PARKINGI

- nie ustala się.

- WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się s strefie historycznego układu ruralistycznego.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  stawka procentowa – 0%

- Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

3) Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       30          2. POWIERZCHNIA   0,54 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUl | droga powiatowa ; klasy lokalna KUl 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 12,0 m

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- nie ustala się.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

- Inne zapisy stanowiące:  a) stawka procentowa – 0%; b) Po trasie drogi przebiega szlak turystyczny o nazwie “Domów Podcieniowych” w kierunku wsi  Koszwały.

- Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

- Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       31          2. POWIERZCHNIA   0,6 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUl | droga powiatowa ; klasy lokalna KUl 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 12,0 m

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- nie ustala się.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  a)stawka procentowa – 0%; b)Po trasie drogi przebiega szlak turystyczny o nazwie “Domów Podcieniowych” w kierunku wsi  Trutnowy.

- Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

3) Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       32         2. POWIERZCHNIA   0,68 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUd | droga gminna; klasy dojazdowa Kud 1/2 |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 10,0 m.

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie ochrony układu ruralistycznego

- droga obsługująca historyczne założenie zagrody żuławskiej teren nr 37UP

- ustala się wymóg nawierzchni brukowej i jej zachowanie,

- dopuszcza się naprawy i remonty odtworzeniowe nawierzchni drogi.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  stawka procentowa – 0%

2) Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

3)Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych:  nie ustala się.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       33         2. POWIERZCHNIA   0,06 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUw | droga gminna ; klasy wewnętrzna KUw 1/2; jedna jezdnia |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu.

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie ochrony układu ruralistycznego.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  stawka procentowa – 0%

2) Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

3) Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       34         2. POWIERZCHNIA   0,12 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUd | droga gminna; klasy dojazdowa Kud 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 10,0 m.

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie ochrony układu ruralistycznego.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  stawka procentowa – 0%

2) Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocinpołożony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

- Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       35         2. POWIERZCHNIA   0,93 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUd | droga gminna; klasy dojazdowa Kud 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 10,0 m.

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- nie ustala się.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- y

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  stawka procentowa – 0%

2) Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

3) Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU       36        2. POWIERZCHNIA   0,17 ha

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM

| KUd | droga gminna; klasy dojazdowa Kud 1/2; jedna jezdnia dwa pasy ruchu |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

- jak na rysunku planu, lecz nie mniej niż 10,0 m.

5. PARKINGI

- nie ustala się.

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- nie ustala się.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się nakaz ochrony zadrzewień i zakrzewień  z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem, niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

8. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

9. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące:  stawka procentowa – 0%

2) Zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

3) Zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   37   2. POWIERZCHNIA  ha 0,69 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| UP | Usługi publiczne – kultura, nauka, oświata, oraz usługi komercyjne - baza noclegowa i gastronomiczna |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- usługi obsługi komunikacji i inne usługi uciążliwe.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,3, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 10%, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0,6 m nad poziomem powierzchni terenu, g) dachy dwuspadowe - kąt nachylenia połaci dachowej – 400 – 500 dla budynków głównych i 120 – 450 pomocniczych.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy 32 KUd, b) woda – z wiejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – z terenów o nawierzchni utwardzonej do kanalizacji deszczowej, z dachów obiektów budowlanych do gruntu, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

a) teren znajduje się w strefie historycznego układu ruralistycznego, gdzie obowiązują następujące rygory: zachowanie historycznego rozplanowania dróg, placów, linii zabudowy, zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej niwy siedliskowej, zachowanie kompozycji układów zieleni, zachowanie struktury zagród, nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w formie i zastosowanych materiałach), eliminacja elementów dysharmonizujących kompozycję przestrzenną historycznych układów architektonicznych, b) fragment terenu (jak na rysunku planu) postulowany do wpisania do rejestru w celu objęcia ochroną konserwatorską, c) teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem w której obowiązują następujące rygory: zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym założeniem, zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne, zieleń komponowana), dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy o formie architektonicznej dostosowanej do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

a) ustala się nie mniej niż 50% terenu przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną, b) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, c) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic działki, aby nie zacieniały sąsiednich działek, d) w wypadku konieczności usunięcia drzew należy zrekompensować stratę w proporcji na 1 drzewo wycięte / 5 drzew posadzonych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

Inne zapisy stanowiące: a) dopuszcza się działania związane z odtworzeniem, konserwacją i rehabilitacją terenu i zabudowy, b) teren stanowi obszar zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: a) obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. b) na terenie znajduje się dom podcieniowy wpisany do rejestru pod nr 178 (dec. z dnia 19.12.1961 r.). 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: a) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji (jak w załączniku nr 3 do uchwały), b) zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania terenu (budynki, wjazdy, itp.), aby nie kolidowały z wartościowymi drzewami.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   38   2. POWIERZCHNIA ha 0,003 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TK | Urządzenia infrastruktury technicznej - pompownia ścieków |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 35 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   39   2. POWIERZCHNIA 0,003 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TK | Urządzenia infrastruktury technicznej - pompownia ścieków |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   40   2. POWIERZCHNIA  0,003 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TK | Urządzenia infrastruktury technicznej - pompownia ścieków |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 35 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   41   2. POWIERZCHNIA 0,003 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TK | Urządzenia infrastruktury technicznej - pompownia ścieków |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU   42   2. POWIERZCHNIA  0,003 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| TK | Urządzenia infrastruktury technicznej - pompownia ścieków |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- nie ustala się.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia z dopuszczeniem niezbędnych cięć sanitarnych i niezbędnych rozwiązań technicznych.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU  43  2. POWIERZCHNIA  0,24 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| KX | Ciąg pieszo – rowerowy. |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 29 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- teren znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem.

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: należy zapewnić dojazdy na teren nr 10 MN. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁOCIN

1. NUMER TERENU  44  2. POWIERZCHNIA  0,14 ha

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ

| KX | Ciąg pieszo – rowerowy. |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE

- nie ustala się.

5. WARUNKI URBANISTYCZNE

a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się, f) poziom posadzki parteru – nie ustala się, g) kąt nachylenia połaci dachowej – nie ustala się.

6. PARKINGI

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu.

7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

a) drogi – obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej 29KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne.

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

- część terenu znajduje się w strefie krajobrazu związanego z historycznym założeniem .

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- ustala się wymóg ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia.

10. OBSZARY ZAGROŻEŃ

- teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.

11.  STAWKA PROCENTOWA

- 0%.

12.  INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiące: należy zapewnić dojazdy na teren nr 27 MN. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: obręb wsi Miłocin położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. 3) zalecenia nie będące podstawą wydania decyzji administracyjnych: nie ustala się,

§7

1. Integralną częścią planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

wsi Miłocin , stanowiący załączniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:

    - granicę opracowania (granica obrębu geodezyjnego wsi),

    - linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

    - linie nieprzekraczalne zabudowy,

    - oznaczenia literowe wydzielonych terenów,

    - numery dróg i terenów,

    - strefę ochrony krajobrazu związanego z historycznym założeniem,

    - strefę ochrony układu ruralistycznego związanego z historycznym założeniem,

    - strefy ochrony archeologicznej wokół stanowisk archeologicznych,

    - obiekty i tereny postulowane do wpisania i wpisane do rejestru i ewidencji w celu objęcia ochroną konserwatorską,

    - linie przesyłowe wraz ze strefami ochronnymi,

    - strefę ochronną od wału przeciwpowodziowego,

    - szlaki turystyczne.

§8

Zobowiązuje się Wójta Gminy Cedry Wielkie do:

    - przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu zgodności z prawem,

    - skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, niniejszej uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

    - umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

    - umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów planistycznych i wydania, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im dokumentów, wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art.29 ust.2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§9

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §8, ust. 1,2,3, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy